Муниципальное бюджетное учреждение

«Архитектурно- планировочное управление»

городского округа город Выкса

Нижегородская область, г. Выкса,                                               тел./факс: 88317765836

Красная площадь, д.1                                                               e-mail: mbuapu13@mail.ru

ЗАКАЗЧИК:

АО «Выксунский металлургический завод»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Для строительства газопровода высокого давления 1,2 Мпа, расположенной районе Досчатинского шоссе в городском округе город Выкса Нижегородской области

Разработчик градостроительной документации: Муниципальное бюджетное

учреждение  «Архитектурно- планировочное управление»

Директор МБУ «АПУ»                                                                           Е. П. Меньшова

г. Выкса

2018 г.

Муниципальное бюджетное учреждение

«Архитектурно- планировочное управление»

городского округа город Выкса

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Для строительства газопровода высокого давления 1,2 Мпа, расположенной районе Досчатинского шоссе в городском округе город Выкса Нижегородской области

Том I

ПОЛОЖЕНИЯ О ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ (ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ)

Директор ____________________________________________________________Е.П.Меньшова

Главный инженер проекта ______________________________________________Р.А.Флор

Г. Выкса

2018 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	2

1. Раздел 1. Проект планировки территории. Графическая часть.	6

2. Раздел 2. Положение о размещении линейных объектов.	7

# Введение

Для разработки проектной документации, необходимым условием является наличие разработанных и утверждённых в установленном законом порядке документов по планировке территории, предполагающей расположение проектируемого объекта. В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, применительно к линейным объектам такими документами являются проект планировки территории и проект межевания территории.

В соответствии со ст. 41 Градостроительного кодекса РФ (далее – ГК РФ) подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

Порядок подготовки документации по планировке территории регламентируется ст. 45, 46 Градостроительного кодекса РФ.

Проект планировки с проектом межевания территории для строительства газопровода высокого давления 1,2 Мпа, расположенной районе Досчатинского шоссе в городском округе город Выкса Нижегородской области разработан МБУ «Архитектурно-планировочное управление» (г. Выкса).

Раздел 2

Положение о размещении линейных объектов

1. Наименование, основные характеристика и назначение планируемых для размещения линейных объектов.

Проектом предусматривается строительство газопровода высокого давления 1,2 Мпа (категории- I). Проектируемый газопровод предназначен для переноса трубы проводящего трубопроводный транспорт (газ) с территории принадлежащей юридическому лицу.

Проектируемый газопровод высокого давления  запроектирован из пополиэтиленовых труб пэ -100 SDR-9 ( 315*35.2) подключается к существующему стальному подземному  газопроводу высокого давления. Давление в точке подключения Pу=1,2 МПа. Транспортируемая среда - природный газ.

Проектируемый объект относится к II классу опасности и является опасным производственным объектом в соответствии с Федеральным законом №116-ФЗ от 21.07.1997г. «Об опасных производственных объектах».

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010г. №870 «Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» сети газораспределения и газопотребления идентифицируются по следующим признакам:

а) назначение – транспортировка природного газа;

б) состав объектов входящих в сеть газораспределения и газопотребления:

- распределительный газопровод высокого давления I категории - Р=1,2Мпа.

2. Перечень субъектов Российской Федерации, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов.

Проектируемый земельный участок, на который разрабатывается проект планировки территории, расположены на территории Российской Федерации, Нижегородской области, городского округа город Выкса, р.п.Досчатое, с.Мотмос.  В границах кадастрового квартала 52:53:0020103.

3. Координаты характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов.

Проект планировки территории подготовлен в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости – 52.

Каталог координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов представлен в таблице 1.

Таблица 1.

| Условный номер земельного участка ЗУ1 |
| --- |
| Площадь земельного участка 7973 м2 |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
|  | Х | Y |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 422868,89 | 1287686,46 |
| 2 | 422980,72 | 1287706,63 |
| 3 | 423006,81 | 1287730,17 |
| 4 | 422863,13 | 1287706,95 |
| 5 | 422734,73 | 1287669,17 |
| 6 | 422617,46 | 1287596,57 |
| 7 | 422633,95 | 1287583,64 |
| 8 | 422744,34 | 1287651,24 |
| 1 | 422868,89 | 1287686,46 |

4. Координаты характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов.

Проектом планировки территории не предусмотрен перенос (переустройство) из зон планируемого размещение линейного объекта.

5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения

Предельные параметры проектом планировки территории не установлены.

6. Мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства

Размещение планируемого линейного объекта не оказывает негативного воздействия на существующие и проектируемые объекты капитального строительства.

7. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия

Объекты культурного наследия, археологические памятники и другие объекты культурного наследия на проектируемой территории - отсутствуют.

8. Мероприятия по охране окружающей среды

Охрана окружающей среды в зоне размещения объекта должна осуществляется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами по вопросам охраны окружающей природной среды и рациональному использованию природных ресурсов. Работа машин и механизмов должна быть отрегулирована на минимально допустимый выброс выхлопных газов и уровень шума. Выполнение работ на отведенной полосе должно вестись с соблюдением чистоты территории, санитарно-бытовые помещения должны быть оборудованы средствами биологической очистки или сбором бытовых отходов в непроницаемую металлическую емкость с регулярной последующей ее очисткой и обеззараживанием. Территория должна предохраняться от попадания в нее горючесмазочных материалов. Все виды отходов, образующиеся в процессе строительства, собираются в закрытые металлические контейнеры на территории предприятия, производящего строительство, и вывозятся лицензированной организацией на свалку ТБО. При соблюдении норм и правил сбора и хранения отходов, а также своевременном удалении отходов с территории строительства, отрицательное воздействие отходов на окружающую среду будет максимально снижено. По окончании работ, земли, отведенные во временное пользование, возвращаются землепользователям в состоянии, пригодном для использования их по назначению. Трубопроводы выполнены с соблюдением действующих норм и правил взрыво- и пожароопасности и обеспечивают безопасную эксплуатацию запроектированных объектов. Организация условий и охраны труда рабочих и служащих предприятия предусмотрена с учетом соблюдения действующих СНиП, правил по охране труда, пожарной безопасности, по технике безопасности при эксплуатации электроустановок и т.д. Указанные мероприятия разрабатываются в соответствии с основами законодательства Российской Федерации об охране труда (постановление Правительства России от 26.08.95 г. №843 «О мерах по улучшению условий и охраны труда»), а также другими нормативно-правовыми актами по охране труда.

9. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

Мероприятия по инженерной подготовке и защите территорий должны быть обусловлены генеральным планом и связаны с природными условиями, а так же должны регулироваться выбором планировочных, конструктивных и инженерно-технических решений застройки.

Основными факторами риска возникновения чрезвычайных ситуаций являются опасности (как имевшие место, так и прогнозируемые с высокой степенью вероятности), на территории поселения и существенно сказывающиеся на безопасности населения:

- террористические;

- криминальные;

- коммунально-бытового и жилищного характера;

- техногенные;

- природные;

- эпидемиологического характера;

- экологические.

Факторы риска возникновения ЧС природного характера:

- паводковые подтопления в поймах озер, рек, ручьев;

- лесные пожары и весенние палы;

- ураганы, смерчи, град.

Для устранения или уменьшения техногенного воздействия на природные условия нужно предусматривать предупредительные меры:

- максимальное сохранение природного рельефа с обеспечением системы отвода поверхностных вод;

- минимальную плотность сети подземных инженерных сетей и равномерное их размещение по площади.

При возникновении ЧС на газопроводе происходит выброс аварийно химически опасных веществ (АХОВ), что приводит к значительному ухудшению экологической обстановки, возникновению пожаров и загрязнению обширных территорий. Тушение пожаров выполняется силами пожарных депо, расположенных на территории поселения.

Предусмотреть следующие мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности:

На стадии проектирования:

-проектируемую трассу газопровода выбирают в наиболее безопасном месте с допустимым приближениями к существующим строениям, подземным и наземным коммуникациям;

-применение сертифицируемых в установленном порядке материалов и оборудования;

-использование запорной арматуры с герметичностью затворов.

При строительстве:

-для обеспечения качества сварных соединений газопровода выполняется контроль сварных стыков;

-предусмотреть ведение пооперационного контроля над всеми видами работ, производимыми на газопроводе, с обязательным документальным оформлением результатов контроля4

-после монтажа газопровода и запорной арматуры проводятся испытания на прочность и герметичность.

При эксплуатации:

-для предотвращения проникновения газа при аварии на подземном газопроводе в здания и сооружения, расположенные в радиусе 50 метров от газопровода, следует контролировать целостность герметизации всех коммунальных вводов в здания и сооружения;

-необходимо обеспечить регулярный обход трассы газопровода;

-выдавать разрешения на производство земельных работ в зоне эксплуатируемого газопровода и вести постоянный контроль над производством земельных работ в этой зоне при постоянном присутствии представительства эксплуатирующей организации.

Решения по предотвращению постороннего вмешательства в деятельность объекта

Газопровод запроектирован подземно.

Установка отключающих устройств выполнена в надземном исполнении с ручным управлением. Проектом предусматривается ограждение узлов отключающих устройств.

Для предотвращения постороннего вмешательства в деятельность газопровода проектом предусматривается охранная зона по всей трассе газопровода.

Для обозначения газопровода предусмотрены опознавательные знаки, которые устанавливаются на ориентирных столбиках или на постоянных ориентирах, расположенных вблизи от газопровода:

- на прямолинейных участках в пределах видимости, но не более чем 200 м на территории населенного пункта и не более чем 500 м вне территории населенного пункта;

- в углах поворота трассы;

- в местах пересечения с коммуникациями, в т.ч. транспортными;

- на границах ННБ.

Опознавательные знаки (табличка-указатель) устанавливаются на ориентирных столбиках или на постоянных ориентирах вблизи газопровода, как правило, справа по ходу газа. В местах установки отключающей арматуры, принадлежащей газопроводу, предусмотрена установка опознавательного знака (таблички-указателя) на ограждении.

На опознавательных знаках указывается расстояние от газопровода, глубина его заложения и телефон аварийно-диспетчерской службы.

Кроме этого для определения местонахождения полиэтиленового газопровода предусмотрена укладка сигнальной ленты с электропроводом спутником, за исключением участков бестраншейной прокладки газопровода (ННБ).

Предотвращение постороннего вмешательства в деятельность объекта (система физической защиты и охраны) обеспечивается путем наблюдения обходчиками.

При подозрении на постороннее вмешательство сообщается в местные органы МВД.

При обнаружении подозрительного предмета требуется принять следующие меры предосторожности:

- сообщить дежурному  ЕДДС городского округа город Выкса;

- эвакуировать в безопасную зону находящихся вблизи людей;

- организовать оцепление и охрану участка местности с обнаруженным подозрительным предметом до прибытия специальной группы (саперов);

- не следует предмет вскрывать и подвергать механическому воздействию.